## Slide 1
APÊNDICE · B1
MATRIZ DE DECISÃO + DESEMPATE
UFES · Engenharia de Produção · CT
Apêndice · B1
Critério | Peso | A | B | C | D | E
INTEGRAÇÃO ELETRÔNICA | 0,20 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3
INTEGRAÇÃO GNSS | 0,15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4
INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA | 0,15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3
VOLUME NO INVÓLUCRO | 0,15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3
FACILIDADE DE MONTAGEM | 0,10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2
ROBUSTEZ MECÂNICA | 0,10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4
ADEQUAÇÃO AO CABRESTO | 0,10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3
CUSTO E DISPONIBILIDADE | 0,05 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3
RESULTADO PONDERADO | — | 3,85 | 3,15 | 2,10 | 3,90 | 3,15
A = SELECIONADO · D = maior pontuação bruta — Δ 0,05 em escala de 5, dentro da margem subjetiva; desempate por fatores de projeto (§5.2.5).
Desempate — por que A sobre D: i. receptor UC6580 multiconstelação L1/L5 (T-Beam restrito a L1) · ii. formato estreito, sem conector UHF frontal — compatível com o invólucro de 34 mm · iii. disponibilidade comercial nacional no prazo e custo do cronograma.

## Slide 2
APÊNDICE · B2
BALANÇO ENERGÉTICO
UFES · Engenharia de Produção · CT
Apêndice · B2
Intervalo | Ciclos/dia | Consumo (mAh/dia) | Saldo η = 0,60 (mAh) | Saldo η = 0,30 (mAh) | Autonomia sem solar
5 min | 288 | 117,4 | +4,2 | −56,6 | 8,5 dias
10 min | 144 | 59,0 | +62,6 | +1,8 | 16,9 dias
15 min | 96 | 39,6 | +82,0 | +21,2 | 25,3 dias
30 min | 48 | 20,1 | +101,5 | +40,7 | 49,7 dias
Geração solar líquida (5 h efetivas de sol): 121,6 mAh/dia (η = 0,60) · 60,8 mAh/dia (η = 0,30) — painel 0,15 Wp (5 V / 30 mA), bateria LiPo 1.000 mAh.
15 min = referência operacional: margem de ~35% da geração diária no cenário conservador. Hibernação com GNSS e LoRa desenergizados (Vext) e display desligado entre ciclos.
Validação em campo: operação contínua no período, 0 interrupções por depleção de bateria (§6.4).

## Slide 3
APÊNDICE · B3
RSSI, FAIXAS E PDR
UFES · Engenharia de Produção · CT
Apêndice · B3
Faixa de RSSI (dBm) | Qualidade do enlace
Acima de −80 | Excelente — curta distância / linha de visada
−80 a −100 | Bom a moderado — plenamente funcional
−100 a −110 | Fraco, porém operante
−115 a −120 | Limiar de sensibilidade — recepção intermitente
Parâmetro | Valor em campo
Payload | 30 bytes (binário)
Modulação | SF7 · CR 4/5 · BW 125 kHz
Frequência | 915 MHz — ISM 902–928 (ANATEL)
Potência TX | ~14 dBm · time-on-air ~60 ms
RSSI medido | −116 a −46 dBm (limites da área)
PDR: recepção e persistência integrais dos uplinks registrados; o ensaio controlado — distância medida e razão transmitidos/recebidos — permanece como desdobramento (§6.2).
Contraste com a literatura: dos Reis et al. (2021) reportam perda de 40–60% com encaminhamento direto por gateway de canal único; aqui, servidor LoRaWAN gerenciado (TTN) com de-duplicação (§6.7).

## Slide 4
APÊNDICE · B4
MODELO DE DADOS E PIPELINE
UFES · Engenharia de Produção · CT
Apêndice · B4
Domínio | Conteúdo
01 · Proprietários e imóveis | Cadastro fundiário — vínculo permanente
02 · Rebanho e eventos | Eventos zootécnicos ao longo da vida
03 · Telemetria | Posições brutas — rastreáveis até o dispositivo
Cadeia de ingestão | Função
Node | Aquisição GNSS + uplink LoRa (30 bytes)
Gateway | Recepção 915 MHz → encaminhamento IP
The Things Network | De-duplicação + metadados (RSSI, SNR)
Webhook | HTTP POST (JSON) à plataforma
Edge Function | Validação e persistência do registro
PostgreSQL · PostGIS | SQL geoespacial · RLS por propriedade
Vínculo dispositivo–animal é temporal — resolvido pelo histórico de eventos, preservando a integridade da telemetria (§6.5). Mapa consulta por RPC de última posição.
Stack: Next.js / React · Vercel · Supabase (PostgreSQL + PostGIS, sa-east-1) · Mapbox GL JS · Auth + RLS.